## Slide 1: Team8 : RL Final Project
2018312856 고성원
2018314103 김민성
2018313350 손다인
2018311438 유현지
Reinforcement Learning Model of Automatic Car Parking

## Slide 2
문제 정의
실제 주차 문제에서 더 잘 동작하기 위한 학습 모델 구현
실험 환경
  OpenAI gym 의 Highway-env : 여 러 운전 상황 구현 환경
  State space: { X, Y, Vx, Vy, cos_h, sin_h }
  Action space: {acceleration, steering}
Reward:
obs, reward, done, info1, info2 = env.step
Episode 종료 조건:
    성공: Reward > threshold
    Crashed : 장애물과 충돌 reward - 500 후 종료
    Overstep(Truncated): step > 100
문제 요약

## Slide 3: 모델1. DQN
discrete action space에서 적용할 수 있는 심층신경망을 적용한 model-free RL 알고리즘
DQN
실험 환경)
discrete 한 값으로 Action space 재정의
실험 결과)
시뮬레이션 > 주차 제대로 학습 되었다 판단 X
Loss function 수렴 X > 부족한 학습 성능 결과
실제 주차 행동은 continuous action space

Discrete한 action space
때문이라 판단

## Slide 4: 모델2. DDPG
DQN 한계점 개선하여 continuous 한 action space에서도 사용 가능하게 한 model- free RL 알고리즘
DDPG
실험 환경)
장애물 학습을 위해 HER Replay Buffer 사용
실험 결과)
시뮬레이션 > 주차 제대로 된 학습 판단 X
매우 긴 학습 시간
한정적인 컴퓨팅 파워 한계
초반 local optima 으로 인한 학습 어려움
실질적 모델 구현 환경의 한계

시간 대비 비효율적 학습 능력
더 효율적인 모델 찾고자

## Slide 5
Dynamics Model
+ CEM
실험 환경)
LTI 기반 선형계층 layer를 활용한 신경망 모델 구축
Action repeat로 action 반복 횟수 설정 가능
> 3, 4 이상으로 설정 시, 모델 안정적 구동
> 4 로 최종 결정!
[state, action, next_state] 쌍의 형태로 저장
 같은 action 으로 움직였을 때의 변화 기록
 각 observation에서 어떤 action을 취했을 때 다음 observation 정보 수집
‘운전’ 에 대한 action을 역학적으로 구현하기 위한 방법
LTI(Linear Time Invariant) system을 전제, 일정 횟수만큼 반복되는 action을 planning 학습
action_repeat = 1
action_repeat = 4
모델3. DM + CEM

## Slide 6
x
u
input
6
2
x
u
torch.cat
8
1
1
0
0
x’
u
Input 에서
x, y 좌표 정보 제거
8
1
A1
64
8
A2
36
64
B1
64
8
B2
12
64
ReLU
ReLU
Reshape
(1, 6, 6)
Reshape
(1, 6, 2)
x
u
6
2
1
1
+
(1, 6, 1)
(1, 6, 1)
<DynamicsModel() 내부 데이터 flow chart>
x
u
input
6
2
x
u
torch.cat
8
1
C1
64
8
C2
6
64
ReLU
X’
6
Output
=next state
<JustModel() 내부 데이터 flow chart>
모델을 통해 dx 계산
Next step 도출

## Slide 7: 모델3. DM + CEM
No LTI Dynamics
제어 이론의 LTI system 에 기초하지 않은 임의로 지정한 신경망 모델로 dynamics model 구현
결과 ) path planning(길 주행) 기능 거의 사라짐, loss function 최적화 성능 떨어짐
운전 action 역학적 이해 바탕의 LTI system 이론 적용의 중요성

## Slide 8: 모델3. DM + CEM
Dynamics Model + CEM
Cross Entropy Method
Input X
Environment
Reward R
“Black box”
Input X3
Environment
Reward R3
Input X2
Reward R2
Input XN
Reward RN
Input X1
Reward R1
…
…
과정 확인 x, output만 관찰 가능한 상태라고 했을 때,
더 높은 reward를 받는 방법?
(0) μ = 0, σ = 1
N(μ, )에 따라 n개 action 추출, 각 reward 기록
이 시행 중 가장 결과가 좋은 k개를 추출 (elite-weights)
Elite에 따른 μ , σ 업데이트
다음 시행에서는 이 분포에 따라 n개의 action 추출
만족할 만한 결과 나올 때까지, (1) ~ (4) 과정 반복
 쉬운 구현, 분포 기반이라 연속형 action, state space에 대응 가능
“Black box”

## Slide 9: 모델3. DM + CEM
No Dynamics + CEM
Dynamics model을 사용하지 않은 CEM 구현

## Slide 10: 모델3. DM + CEM
No LTI Dynamics + CEM
LTI 로 구현하지 않은 Dynamics model을 사용한 CEM 구현

## Slide 11: 모델3. DM + CEM
Dynamics + CEM
Dynamics model를 사용한 CEM 구현
직접 시연

## Slide 12: 모델3. DM + CEM
Dynamics + CEM + 장애물
고정된 장애물 environment 에서의 Dynamics model를 사용한 CEM 구현

## Slide 13
최종 결론
Agent의 action이 Environment에 미치는 영향을 역학적으로 나타낼 수 있을 때,
이를 바탕으로 Dynamic model을 지도학습으로 훈련시켜서 agent의 의사결정 과정에 포함시킬 수 있다.
그 결과, agent는 1) 자신의 행동으로 인한 먼 미래의 state까지 합리적으로 예측할 수 있게 되고,
2) 학습 시간 단축과 agent 성능 향상에 기여할 수 있다.
Dynamics Model + CEM
LTI 이론을 기반으로 한 Dynamics model + CEM 성능이 가장 좋았음
장애물 추가된 상황에서 어느정도 대응하는 모습까지
최종 선정 모델

## Slide 14: 연구 의의 및 한계
연구 의의)
강화학습 알고리즘 단독 x > 다른 학문(역학) 이용하여 좀 더 효율적인 접근 하는 방법론 제시
주차 문제 장애물에 관한 연구 > 장애물 환경에 대한 시도, 강화학습 활용한 발전 가능성 기대
연구 한계 및 후속 연구)
센서 대신 위치, 각도 기반으로 리워드 정의 > 돌발적인 변수에 대한 대처 한계
CEM의 탐색 연산의 수가 너무 많아 실시간 작동 느려지는 문제
  반면 DQN, DDPG 등의 모델은 실시간 운용에는 빠른 속도 보여줌

DQN, DDPG + Dynamics model 결합 > 빠른 연산속도, 좋은 운전 능력 가진 모델 생성 기대

물체와의 거리 감지 센서 데이터 state에 추가 > 돌발적 변수에 즉각적 대응하는 현실적인 모델 기대